MEVA  a. s.

Roudnice n. L.

Návod  k  obsluze

Turistický vařič WOOD	Typ 1920

Důležité

Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze, abyste se dobře seznámili se spotřebičem před jeho prvním použitím. Tento návod uschovejte pro příští použití!

Použití

Tento „dřívkový“ vařič WOOD Typ 1920 (dále jen vařič) je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí k tepelné přípravě pokrmů. Na vařiči lze vařit i opékat. S vhodnou grilovací mřížkou a dřevěným uhlím jako palivem lze na vařiči též grilovat. Za chladného počasí je možné ho použít i ke zvýšení tepelné pohody jako malý táborák.

Popis

Vařič je složen ze spodní nádoby (s bočním otvorem pro vstup rozfoukávače), topeniště, dvoudílného roštu a držadla. Jednotlivé díly jsou vyrobeny ze silného nerezového plechu, aby lépe odolávaly intenzivnímu žáru.

Jedná se o ekologický vařič fungující na jednoduchém principu výhně – vzduch vháněný do ohniště.

Je určen pro spalování drobného dřeva - klacíků, šišek, kůry a podobně, ale i dalších přírodních hořlavých materiálů (např. i zaschlý trus býložravců). Lze použít i dřevěné uhlí.

Velkou výhodou vařiče je možnost spalovat i vlhké materiály a to díky stálému vhánění vzduchu do ohniště. Mezi další výhody vařiče patří nízká hmotnost, dobrá skladnost, minimální údržba, malá spotřeba paliva, dostupnost paliva přímo na místě, splnění předpisů pro dopravu v letadle atd.

Součástí balení je:								Obrázek: 1-spodní nádoba, 2-topeniště, 3-rošt, 4-držadlo

1ks	vařič WOOD			Typ 1920

1ks	grilovací rozfoukávač bateriový		Typ 4817

1ks	látkový obal (obal na ešus)

K vařiči je možné zakoupit jako náhradní díly:

1ks 	rošt			Typ 4815

1ks 	držadlo			Typ 4816

1ks 	grilovací rozfoukávač bateriový		Typ 4817

Veškeré náhradní díly lze objednat u výrobce (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302, fax: 00420 416 823 300, www.meva.cz) nebo u jeho obchodních partnerů.

Technická data

Palivo  .....................................................	jakýkoli tuhý přírodní hořlavý materiál

Zdroj energie pro rozfoukávač …………	1,5 V monočlánek

Hmotnost bez rozfoukávače ....................	560 g

Doba varu 1 l vody …………………......	většinou do 4,5 min (dle použitého paliva, okolních podmínek a zkušeností

obsluhy s provozováním tohoto vařiče)

Podmínky pro provoz vařiče

Vařič je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí.

Vařič využívá otevřený oheň a při provozu a bezprostředně po něm je velmi horký a proto je třeba mít ho stále pod dohledem a dodržovat pravidla bezpečného chování v přírodě tak, aby nevznikl požár. Vařič provozujte na pevné, rovné, nehořlavé podložce nebo alespoň vytvořte vhodné a bezpečné místo pro vařič (dostatečně velký kruh udusejte do roviny a zbavte všech hořlavých látek tak, aby se nemohl rozšířit otevřený oheň z vařiče do okolí nebo nedošlo ke vznícení např. suché trávy od rozžhaveného dna vařiče).

Pro lepší a bezpečnější hoření vařič provozujte v závětří tak, aby nedocházelo k odletu žhavých jisker do okolí.

Zapalování vařiče a bezpečná manipulace

-	Připravte vhodné místo (rovná, pevná, nehořlavá plocha) na kterém budete vařič provozovat. Pokud budete vařič používat v zimním prostředí, tak mějte na paměti, že není bezpečné ho provozovat na ledu či sněhu, protože ten pod ním taje a vařič se naklání a mohl by se i s připravovaným pokrmem převrhnout.

-	Sestavte jednotlivé díly vařiče do sebe (bez držadla) a položte ho připravené místo.

-	Do topeniště vložte drobné kousky hořlavého materiálu (např. snopek suché trávy, drobné větvičky, kůru) a zapalte oheň. Poté přiložte nalámané větvičky a po vytvoření dostatečného množství žhavého základu vsuňte do otvoru ve spodní nádobě grilovací rozfoukávač (dmychadlo), zapněte jej a můžete začít vařit.

-	Interval přikládání závisí na druhu paliva, jeho velikosti a okolních podmínkách. Způsob regulace je srovnatelný s klasickým táborovým ohněm.

-	Podle typu a stáří baterie v grilovacím rozfoukávači je její doba provozu cca 10 až 12 hod. V případě použití alkalické baterie se tato doba prodlouží cca 2x až 3x. Pokud Vám dojde baterie, je možné použít pro přísun vzduchu do vařiče nožní pumpu nebo ruční dmychadlo (nejsou součástí balení).

-	Bezprostředně po provozu je vařič velmi horký a proto ho nechte zcela vychladnout. Dokud je horký, tak s ním manipulujte pouze v případě nutnosti a to za použití přiloženého držadla a vhodných prostředků (např. rukavice). Vyjměte z otvoru ve spodní nádobě grilovací rozfoukávač a zasuňte do něj držadlo (zobáčkem nahoru).

Likvidace spotřebiče

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotřebiče, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. Sběr druhotných surovin, Sběrný dvůr apod.).

Likvidace obalu

Obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Bezpečnostní požadavky

-	Vařič smí obsluhovat pouze způsobilá osoba podle tohoto návodu!

-	Při provozu vařiče musí obsluha dále respektovat všeobecné požárně bezpečnostní předpisy a pravidla bezpečného chování v přírodě (na daném místě)!

-	Vařič je při provozu a bezprostředně po něm velmi horký a proto zamezte přístupu malých dětí k vařiči!

-	Vařič smí být provozován pouze ve venkovním prostředí. Je zakázáno ho používat v uzavřených prostorech nebo stanech apod.!

- 	Vařič provozujte na pevné, rovné, nehořlavé podložce nebo alespoň vytvořte vhodné a bezpečné místo (viz. výše) a je nutné mít ho stále pod dohledem !

-	Z hlediska požární bezpečnosti musí být z bezprostředního okolí vařiče odstraněny všechny hořlavé látek tak, aby se nemohl rozšířit otevřený oheň z vařiče do okolí nebo nedošlo ke vznícení např. suché trávy od rozžhaveného dna vařiče!

-	Pro bezpečnější hoření vařič provozujte v závětří tak, aby nedocházelo k odletu žhavých jisker do okolí!

Poznámka

Změny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovačnímu postupu jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční podmínky

Spotřebiteli se poskytuje záruka na správnou funkci spotřebiče a má nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu součástí, které by se ukázaly v záruční době vadnými pro chybnou výrobu nebo skrytou vadu materiálu. Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením mimo rámec příslušného návodu k obsluze.

Pokud se vyskytne nějaká nejasnost ohledně provozu či údržby spotřebiče, obraťte se na výrobce (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302, 292)

Výrobce ručí za výrobky 24 měsíců ode dne prodeje.

MEVA a.s.		           							Tel.: 00420 - 416 823 111*

Na Urbance 632	           							Fax.: 00420 - 416 823 300

413 13  Roudnice nad Labem             			E-mail : prodej.urbanka@meva.cz

Internet: www.meva.cz

Datum prodeje:

Podpis:

Razítko: